## Slide 1
how2heap

## Slide 2
Fastbin_dup_into_stack
01
1. What is fastbin
[32bit] 0x10 ~ 0x40 , [64bit] 0x10~0x80 사이즈의 청크를 관리하는 list
사이즈에 해당하는 청크가 free되면 fastbin list에 들어가게 되고,
single linked list로 관리됩니다.

## Slide 3
1. What is fastbin
[64bit]
Glibc-Version : latest
a = malloc(0x20);
b = malloc(0x20);
c = malloc(0x20);
free(a);
free(b);
free(c);
d = malloc(0x20);
e = malloc(0x20);
f = malloc(0x20);
a
b
c
fastbin[2]
fastbin[1]
…
Freed
fastbin[1] = [a]adress
Freed
fastbin[1] = [b]adress
Freed
fastbin[1] = [c]adress
Fd = [a]address
Fd = [b]address
d
fastbin[1] = [b]adress
e
fastbin[1] = [a]adress
f
fastbin[1]
결국 마지막에 free된 청크의 위치가 가장먼저 할당됩니다.

## Slide 4
2. fastbin_dup_into_stack
[64bit]
Glibc-Version : latest
fastbin 사이즈의 청크를 free할 때 free하려는 청크가 fastbin에 들어가 있는지 확인합니다.
예를 들어 아래와 같은 상황에서는 error가 발생합니다.
a = malloc(0x20);
b = malloc(0x20);
free(a);
free(a);

## Slide 5
2. fastbin_dup
[64bit]
Glibc-Version : latest
하지만 다음과 같은 상황에서는 정상적으로 free됩니다.
a = malloc(0x20);
b = malloc(0x20);
free(a);
free(b);
free(a);
그 이유는 b가 free됨과 동시에 a의 주소는 fastbin에 직접 저장되는 게 아닌,
b의 fd로 관리되기 때문입니다.

## Slide 6
2. fastbin_dup
[64bit]
Glibc-Version : latest
a = malloc(0x20);
b = malloc(0x20);
free(a);
free(b);
free(a);
이렇게 free가 된 상태에서의 fastbin list는 a->b->a가 됩니다.
이 상태에서 오른쪽의 코드가 실행된다면 list에서 하나씩 빼서 할당해 주기 때문에
c와 e는 결국 둘다a의 주소를 할당받게 됩니다.
c = malloc(0x20); => a의 주소
d = malloc(0x20); => b의 주소
e = malloc(0x20); => c의 주소

## Slide 7
2. fastbin_dup
[64bit]
Glibc-Version : latest
a = malloc(0x20);
b = malloc(0x20);
free(a);
free(b);
free(a);
이렇게 free가 된 상태에서의 fastbin list는 a->b->a가 됩니다.
이 상태에서 오른쪽의 코드가 실행된다면 list에서 하나씩 빼서 할당해 주기 때문에
c와 e는 결국 둘다a의 주소를 할당받게 됩니다.
c = malloc(0x20); => a의 주소
d = malloc(0x20); => b의 주소
e = malloc(0x20); => c의 주소

## Slide 8
3. fastbin_dup_into_stack
[64bit]
Glibc-Version : latest
a = malloc(0x20);
b = malloc(0x20);
free(a);
free(b);
free(a);
현재 free까지 마친 상태라고 가정합니다. 그렇다면 fastbin은 a->b->a 일것입니다.
그런뒤 a, b까지 할당해 줍니다. 이제 c가 a의 공간을 사용하고, fastbin은 a의 주소를
갖고 있게됩니다.
c = malloc(0x20)
d = malloc(0x20)

## Slide 9
3. fastbin_dup_into_stack
[64bit]
Glibc-Version : latest
C의 공간의 fd에 값을 쓸 수 있다고 가정한다면, 원하는 스택주소를 넣었다고 가정합시다.
그렇게 되면 fastbin list는 a->stack address가 됩니다.
c
d
[A]
[B]
fd = stack address

## Slide 10
3. fastbin_dup_into_stack
[64bit]
Glibc-Version : latest
예를 들어 0x601020에 할당받고 싶다고 해봅시다.(꼭 스택주소가 아니어도 가능합니다)
이 상황에서 바로 malloc(0x20)을 두번해서 할당받으려고 하면 error가 납니다.
바로 fastbin을 할당받을 때는 size검사를 하기 때문입니다. 따라서 0x601020-8의 주소에
size인척 0x20을 적어주어야 합니다.
c
d
[A]
[B]
fd = 0x601020
0x601020
size = 0x20

## Slide 11
3. fastbin_dup_into_stack
[64bit]
Glibc-Version : latest
이제 e = malloc(0x20); f = malloc(0x20); 하게 되면
a->0x601020인 fastbin에서 두 주소가 할당이 되게됩니다.
c
d
[A]
[B]
c
f
size = 0x20
c,e
0x601020

## Slide 12
4. 정리
fastbin_dup_into_stack 기술은 원하는 주소에 힙청크를 할당받을 수 있도록 하는
기술입니다. 굳이 소개해드린 방법이 아니더라도 free한 청크의 fd를 조작할 수 있다면
a->b->some addr이런 식으로 굳이 a를 duplicate하지 않아도 가능합니다.
함수의 got를 덮거나 malloc_hook을 덮거나 하는 식으로 사용될 수있습니다.
결과적으로 이 기술의 제약조건은 아래와 같습니다.
free된 청크의 fd를 조작할 수 있는가?
할당받고자 하는 곳 앞 8byte를 size로 만들 수 있는가?

## Slide 13
Fastbin_dup_consolidate
02
1.malloc_consolidate()
fastbin들은 다른 bin과 다르게 서로 병합하지 않고 존재하는데요,
largebin size할당이 들어오면 fastbin들을 병합해 unsorted bin에 넣습니다.
[64bit]
Glibc-Version : latest

## Slide 14
2. fastbin_dup_consolidate
a = malloc(0x20);
b = malloc(0x20);
free(a);
c = malloc(0x400);
free(a);
d = malloc(0x20);
e = malloc(0x20);
fast bin
unsorted bin
a
b
Freed
fast bin = [a]
fast bin
unsorted bin= [a]
c
fast bin = [a]
d
fast bin
d,e
unsorted bin

## Slide 15
3. 정리
앞의 fastbin dup into stack기술과 마찬가지로 청크를 두번 할당 받아서 하나는 free시키고
나머지 하나로 fd를 조작하여 원하는 곳에 할당받는 식으로 이용될 수 있습니다.
함수의 got를 덮거나 malloc_hook을 덮거나 하는 식으로 사용될 수있습니다.
결과적으로 이 기술의 제약조건은 아래와 같습니다.
free된 청크의 fd를 조작할 수 있는가?
할당받고자 하는 곳 앞 8byte를 size로 만들 수 있는가?
large bin size의 할당이 있는가?

## Slide 16
house_of_spirit
02
1. checking
free요청이 들어오게 되면 할당된 청크의 size를 검사하고, 그 size를 기반으로
다음 청크의 위치를 파악해 다음 청크의 size도 검사하게 됩니다.
따라서 fake 청크를 만들어 준다면 원하는 곳을 free할 수 있고, malloc을 통해
원하는 곳에 할당 받을 수 있습니다.
[64bit]
Glibc-Version : latest

## Slide 17
2. house_of_spirit
0x601020 이라는 주소에 할당을 받고싶다고 해봅시다.
dest
0x601020
0x601010
0x601018
0x601050
0x41
free(&dest);
malloc(0x30);
some fastbin size (ex) 0x20..
0x601058

## Slide 18
3. 정리
원하는 곳에 할당받을 수 있는 기법입니다. 하지만 조작해주어야 하는 요인이 꽤 많습니다.
굳이 할당을 받기 위해서가 아니더라도 free를 우회해야 하는 경우 이용될 수 있습니다.
결과적으로 이 기술의 제약조건은 아래와 같습니다.
fake 청크를 만들 수 있는가?
free에 해당 위치를 인자로 줄 수 있는가?
fake chunk의 다음위치에 size를 적을 수 있는가?

## Slide 19
2. house_of_spirit
[32bit]
order_message_ptr
0xffbbe79b
0xffbbe797
0xffbbe7d3
how_many_add
free(order_message_ptr);
malloc(0x38);
… message_buf …
0xffbbe7d7
0x41
0x10
0xffbbe793

## Slide 20
2. house_of_spirit
next list
name ptr
prev list
how_many_add
cost
cart idx 1 name
next list
name ptr
prev list
cost
next list
name ptr
prev list
cost